Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на обществената поръчка:

Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9“

Код по общия терминологичен речник (CPV):

Основен обект:

45000000 Строителни и монтажни работи

Допълнителни обекти:

71500000 Услуги, свързани със строителството

71300000 Инженерни услуги в строителството

71315000 Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

Допустимите дейности за проектиране и СМР са:

1. дейности по конструктивно възстановяване (усилване) и основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2. обновяване на общите части на сградата (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);

3. изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

а) по външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

б) по системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

в) съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект. Подобряване на достъпа за лица с увреждания.

Недопустими разходи по сградите са:

1. всички разходи извън посочените като допустими.

2. всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване.

3. разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма.

4. подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;

5. подмяна на асансьори с нови или втора употреба;

6. обзавеждане и оборудване в самостоятелните обект

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЕКТA. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ.

“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж.к. Дружба, блок 9“:

Жилищният блок се състои от една секция с един самостоятелен вход,  с  14 надземни жилищни етажа и два подземни етажа. Сградата на жилищния блок е построена през 1971г., обособени са общо 52 апартамента, по 4 двустайни апартамента и една стълбищна клетка на всеки жилищен етаж.

Площ по етажи като следва:

Сутерен (кота – 7,80) – 183,12 м2;

Сутерен(кота -5,20) – 245,52 м2;

Приземен етаж (кота-2,60) – 253,28 м2

Първи жилищен етаж (кота +0,00)  – 269,34 м2

От втори до тринадесети жилищни етажи (к.+2,60 до к. +33,60) за всеки етаж  - 281,94 м2

ОБЩО ЗА  БЛОКА:

| - застроена площ | 253,28 м2 |
| --- | --- |
| разгъната застроена площ площ | 3905,9 м2 |
| - застроен обем | 12337,85 м3 |
| - височина | 41,10 м |
| - етажи | 16 (шестнадесет) |
| - надземни | 14 (четиринадесет, от които 13 са жилищни ) |
| - подземни | 2 (два) |

Категория на строежа: ТРЕТА

Конструкцията на жилищната сградата е изградена по индустриален способ – ППП (пакетно-повдигани плочи), (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,60м до кота 0,00м. Сградата е изцяло от стоманобетон – ограждащи панели със стоманобетонни стени 25см, преградни стени 12см  и 6 см и хоризонтални (подове и тавани) – 16см са носещи.

Плоският покрив на сградата е с класическа двойна конструкция (студен покрив). Не се наблюдават видими недопустими провисвания и деформации. Покривното покритие – битумна хидроизолация, никога не е ремонтирано от както е построена сградата и е изцяло компрометирано от атмосферните условия, което е довело до течове в помещенията и стълбищните клетки на последните етажи, и създава предпоставки за навлизане на вода в сградата. Ламаринената шапка на бордовете не е подменяна никога и е в изключително окаяно състояние, като на места липсват цели участъци, а на места, където липсват шапките, бордовете са почнали да се разрушават, като на места дори се вижда арматурата. Много от коминните тела не са защитени чрез шапка срещу навлизане на атмосферни води в тях, както и голяма част от тях са пред разпадане и се нуждаят от репариране. Отводняването на покрива е вътрешно.

Всички външни стени са с едностранно нанесена варова мазилка (от външната страна). Довършителните работи на всички вътрешни стени, таваните и вътрешната страна на външните стени са различни във всеки апартамент в зависимост от предпочитанията на живущите в сградата.

В общите части (стълбищната клетка, етажни и междуетажни площадки) подовите настилки са мозайка, стенните покрития са варова мазилка, върху която е положена блажна боя и/или латекс, таваните са с нанесена варова мазилка и латекс.

В сутерена монолитните стоманобетонни стени и таван са без никакви довършителни работи по тях, преградните тухлени стени са измазани с варова мазилка, а на пода е положена циментова замазка.

По фасадните стени на малка част от апартаментите е положена топлоизолация с различна дебелина и от разнообразни материали. Фасадната мазилка на места е засегната от течове.

Дограмата в някои апартаменти е подменена с PVC или алуминиева, но в голяма част е налична старата дървена, която до голяма степен е износена и остаряла с течение на времето. Част от балконите на сградата са остъклени или прибавени към обема на помещенията зад тях чрез усвояване, като положената дограма е разнородна – метална, PVC, алуминиева, дървена.

Цокълът на сградата е решен с мазилка в различен цвят от фасадните стени, като е в добро състояние, но се забелязва частични обрушвания на места.

- Необходими мерки за потдържане на строежа

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

  - Цялостна подмяна на тротоарната настилка около блока и полагана на тротоарни настилки върху тревните площи в непосредствена близост до жилищния блок.

  - Възстановяване на обрушените бетонни покрития и мазилки на всички тавански плочи по неусвоените  балкони с проблеми и в сутерена. Премахване на причините за течовете, които са лошо изпълнените подови настилки и цокли и неуплътнените фуги между тях, а така също и липсата на хидроизолация. Ремонт на обрушените стъпала в сутерена.

  - Цялостна подмяна на покривната хидроизолация над покрива и над входа. Обличане на цялата сграда с външна топлоизолация с необходимата дебелина.

  - Цялостна подмяна на покривната хидроизолация,  ламаринените обшивки на бордовете на сградата, поставяне на защитни решетки срещу боклуци над водосточните тръби. Монтиране на шапки над всички комини и измазването им. Цялостен ремонт на кулата на покрива над стълбищната клетка и асансъорите, включително и хидроизолацията на покривите й.

  - Подмяна на мълнезащитната и заземителната инсталация на покрива.

  - Отделяне на евакуационните стълбищни клетки с врати, съответстващи на изискванията на  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Изграждане на вътрешно ПП водоснабдяване, съгласно чл.207 от  Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

  - Сградата, за да отговаря на новите енергийни изисквания, трябва да се положат топлоизолации на външните ограждащи елементи и да се подмени дограмата. Новите материали да отговарят на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ

  - Изграждане в стълбището и асансьорните шахти на вентилационна система за създаване на повишено налягане, съгласно чл.325(1),т.3 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.). Предвиждане на система за отдимяване на етажните евакуационни пътища – коридори и фоайета, които са с по-голямо от 8м разстояние от най-отдалеченото помещение до входа на евакуационното стълбище, съгласно чл.327(7) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.). С оглед използването на покрива като авариен вариант (изход) за евакуация от сградата при пожар и за осъществяване на спасителни действия да се предвиди парапет с височина 1,40 м и открити евакуационни стълби, които да се свързват с покрива на по-високата част от сградата, съгласно чл.324,т.2 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.). Стйлбището от сутерена към кота +0,00м да се защити срещу проникване на дим, топлина и токсични газове чрез  изолиране от подземните етажи посредством 3 последователни самозатварящи се врати с ОУ EI 60, като едната може да е врата към стълбището, съгласно чл.319 (1),т.3 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.). Да се предвиди най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз достъп на спасителните екипи, предвиден със специален пусков ключ, съгласно чл.320(1),(2) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.). Да се спазят изискванията на чл.323, касаещи асансьорите по чл.320 от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.). Да се предвидят най-малко два евакуационни изхода от всеки етаж, съгласно чл.318(1) от Наредба № Із-1971 (изм. доп. бр. ДВ 75/2013г.).

  - Подмяна на вертикалните и хоризонталните водопроводни и канализационни клонове с полипропиленови тръби с диаметри провеждащи оразмерителните водни количества.

  - Ако се вземе решение за укрепване на жилищния блок на ж.к. “Дружба“, бл. 9, гр. Добрич е необходимо да се разкрият основите и да се приведат във вид, удовлетворяващ поемането и предаването на товарите към земната основа, след разработване на конструктивен работен проект за целта.

- ДОКЛАДИ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ

Приложени са:  Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите харакатеристики на строежа и  Технически паспорт.

- ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

Приложен е Доклад от обследване за енергийна ефективност, съдържащ пакет от енергоспестяващи мерки..

- ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

  - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на  инвестиционните проекти;

2. Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР, и съгласно Линейния график..

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;

4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;

5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;

6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;

8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

9. Отстраняване на нанесени щети причинени от Изпълнителя при извършване на СМР, установени с Констативен протокол.

10. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

11.Извършване на авторски надзор.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО

  - Проектантски екип

Екипът на изпълнителя да включва следните проектанти:

Ръководител на екипа – Проектант по част „Архитектурна“:

-с професионална квалификация специалност „Архитектура” или еквивалент

-да притежава специфичен професионален опит като ръководител на проектантски екип, или еквивалент;

- да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част от КАБ, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по част „Конструктивна“ - да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по част „Водоснабдяване и канализация” - да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по части „Отопление вентилация и климатизация” – да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по част „Електрическа” – да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по част „Пожарна безопасност – техническа записка и графични материали” – да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част  от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по част „План за безопасност и здраве” - да притежава пълна проектантска правоспособност от КАБ или КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ – да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; да притежава пълна проектантска правоспособност от КАБ или КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;

Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност придобита по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), а за участници чуждестранни лица – еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.

Уточнение: Допустимо е при наличие (притежание) на съответните сертификати и удостоверения за проектантска правоспособност, един проектант да изработи повече от една проектна част. Например Проектанта по част „Конструктивна“ да изготви и проекта по част ПБЗ и/или ПУСО, или Проектантът по част „ОВК” да изготви също проекта по част „Пожарна безопасност – техническа записка и графични материали“ и/или ПУСО и т.н. Предложените проектанти следва да разполагат и със съответните сертификати и/или удостоверения.

2. Изпълнителят е длъжен да изпълни възложеното в обема и сроковете, определени в настоящата поръчка, като предаде изработеното с приемо-предавателен протокол на възложитителя за преглед.

3. При констатиране на непълноти и грешки от страна на възложителя, изпълнителят е длъжен  за своя сметка да отстрани евентуални забележки към инвестиционния проект.

4. Окончателното предаване на изработеното да се извърши с приемо-предавателен протокол, за приемане на извършеното.

5. Изпълнителят следва да съгласува инвестиционния проект с всички инстанции и да го представи за одобрение по реда на ЗУТ.

6. Задължение на Изпълнителя е упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Инвестиционен работен проект

Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части и Линеен график.

Проектът следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи от изпълнителя за негова сметка. Проектът се одобрява по реда на ЗУТ.

В  обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва настоящата техническа спецификация, както и изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Изпълнителят следва да изработи работен проект с необходимите работни детайли за съответната сграда. ПРОЕКТЪТ ДА СЪДЪРЖА САМО ЧАСТИ И МЕРКИ, КОИТО СА ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА, съгласно:

1. изискванията на настоящата техническа спецификация;

2. задължителните мерки, включени в техническия паспорт на сградата;

3. енергоспестяващите мерки, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност;

4. изискванията на методическите указания на МРРБ приети с постановление № 18 от 2015 г. на Министерски съвет и допълнени с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. на МС.

С проекта:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Обхват на проекта

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. Всички проектни части следва да са окомплектовани с Удостоверение за ППП и актуална застраховка професионална отоворност.

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

Част АРХИТЕКТУРНА

•	 Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

•	 Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М 1:100 или М 1:50);

•	 Характерни вертикални разрези на сградата – M 1:100;

•	 Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената фасадна топлоизолация. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

•	 Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, еркери, стълбищна клетка и входно пространство, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитни антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - М 1:25;

•	 Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:

-	 Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

-	 Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

-	 Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

-	 Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

-	 Размерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва. Цветът на дограмата за прозорците да бъде бял и да имат отваряема част в две посоки;

• 	За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на техническия инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. Същото изискване важи и за типовете стени в чертежите.

- В проекта да се предвиди, при изпълнение на ЕСМ, съществуващите по фасадите на сградите газови инсталации, климатици, сателитни чинии, слънчеви панели и други, които възпрепятстват строително-монтажните дейности и спазването на технологията на топлоизолирането, да се демонтират и след това монтират от и за сметка на Изпълнителя. Проектантът следва да предвиди съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не могат да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект;

- При подмяна на дограмата да се предвиди упътняване на всички фуги около прозорци и врати, отвън и отвътре. Да се предвиди „обръщане” – възстановяване на вътрешните страници на отворите след подмяна на прозорците и вратите до първоначалното им състояние (чрез влагане на топлоизолация, гипсокартон, шпакловка, ъглохранители, мрежа и др.). Възстановяването на вътрешното за стената финишно покритие следва да се изпълни с бял латекс за вътрешна упортеба и да обхваща единствено зоната, нарушена вследствие на извършените СМР.

- Да се предвиди подмяна на вътрешни подпрозоречни дъски и полагане на външни подпрозоречни поли/первази, с водооткапващ кант на свободния край и оформен водооткап в контактната зона с външните страници на прозоречния отвор. Там където е необходимо да се предвидят козирки за външен монтаж.

Важно! За осигуряване на достъпна архитектурна среда, за хора със специфични потребности, до обществена сграда без асансьор, следва да се предвидят дейности за осигуряване на достъпа само до входа на сградата.

Част КОНСТРУКТИВНА

•	 Конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, за тези които в техническото обследване са предписани като задължителни мерки за изпълнение;

•	 Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в техническия проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

•	 Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата, ако са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

•	За част „Конструктивна” да се извърши оценка за съответствието на инвестиционния проект във фаза Работен проект. Оценката следва да се извърши от физическо лице, упражняващо Технически контрол по част "Конструктивна", включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник", или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо Технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект.

Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА

•	 Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

•	 Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част В и К

•	 Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.

•	 Графична част, технически чертежи, вкл. детайли за изпълнение

Част ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

•	 Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.

•	Графична част, технически чертежи, вкл. детайли за изпълнение

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

•	 Обяснителна записка;

•	 Технически изчисления;

•	 Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

•	 С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, и съобразно категорията на сградата;

•	 Обяснителна записка;

•	 Графична част.

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

•	 С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

•	 Обяснителна записка;

•	 Графична част.

Проектът  по част ПБЗ, по отношение на фасадните рамкови скелета и/или мачтова подемна платформа, следва задължително да включва:

- указания и план за монтиране, закрепване към терена и хоризонтално към сградата, указания за демонтиране от производителя или от лице с необходимата проектанска правоспособност, които обхващат специфичните особености на съответното скеле/подемник, включително необходимостта от конструирането на товарни площадки;

- Направени изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността на скелето, когато липсва документация на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни конфигурации;

- необходимите колективни средства за защита, гарантиращи безопасната експлоатация на скелето/подемника (парапети, бордови дъски, стълби до различните нива на скелето, мълниезащита и др.)

Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

•	 С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

•	 По части, в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР. В количествената и количествено-стойностните сметки ясно да се отразят видовете строително-ремонтни дейности с количества и стойност, които ще се изпълняват в самостоятелните обекти, попадащи в обхвата на получатели на държавна помощ de minimis;

За изпълнението на инвестиционния проект да се представи ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК.

Работните проекти да се представят в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и 2 (два) на магнитен носител, съдържащ инвестиционния проект както в работни файлове (обяснителни записки - doc, чертежи - dwg (AutoCAD 2010), количествени сметки и количествено-стойностни сметки - xls или еквиваленти), така и във формат за печат – pdf или еквивалент. След протичане на съгласувателните процедури и одобряване на проекта по реда на ЗУТ, да се предостави и един магнитен носител с цветно сканирани проекти в pdf формат (с всички подписи и печати) или еквивалент.

Всички предписани от Изпълнителя в техническия проект дейности следва да са допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Задължително да се спазват изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и всяка друга свързана нормативна и поднормативна уредба по отношение на съществуващите газови съоръжения, които задължително следва да останат физически достъпни - разположени по повърхността на фасадата (тоест ако е необходимо да се преместят), като в случай на извършване на дейности при които е наложено прекъсване и възстановяване функцията на съществуващи газови съоръжения и инсталации да се проведе „изпитване за якост и плътност” съгласно цитираната наредба. Изпитването да се проведе след изпълнение на СМР от лицензиран технически надзор – лица и структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. Всички разходи свързани със спиране, промяна и възстановяване функцията на газови съоръжения и инсталации, наложени във връзка с изпълнението на ЕСМ по настоящия проект, се поемат от Изпълнителя;

В техническия проект, следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в обследването за енергийна ефективност за сградата.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от експертите проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Всички проектни части се подписват от Възложителя, собственика на сградата, където е необходимо, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Ръководни технически лица:

Екипът на изпълнителя да включва следните технически лица:

- Ръководител на обекта  - 1 бр.

- Да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”

- Технически ръководител  - 1 бр.

  - Да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ  или еквивалентна;

  - 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на  чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.

- Експерт Контрол по качеството - 1 бр.

- Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна.

- Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

- 1 (една) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр.,притежаващ съответната правоспособност за това.

Уточнение: Допустимо е при наличие (притежание) на съответните сертификати и удостоверения , едно лице да изпълнява повече от една длъжност.

Общи работници:

1.  Работници топлоизолация – мин. 8 бр.

2.  Работници хидроизолация  – мин. 2 бр.

3. Ел. работници –  мин. 2 бр.

4. ВиК работници – мин. 2 бр.

5. Работници монтаж дограма – мин. 5 бр.

6. Бояджии – мин. 2 бр,

7.  Общи работници – мин.  4 бр.

Механизация и оборудване:

Участникът да разполага със собствено или наето оборудване (механизация) минимум, както следва:

1. Оградни пана  – мин. 200 м.л.

2. Фасадно рамково скеле с площ мин. 1000 м2 и/или Мачтова подемна платформа с височина мин. 40 м.,

3. Товарни автомобили – мин. 2 бр.

Скелетата/подемникът следва да бъдат безопасни за експлоатация за целия срок на изпълнение на поръчката/дейностите, и следва да бъде спазена процедурата по отношение на приемане на монтираното скеле/подемника, и контрол за състоянието му.

Изпълнението на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се извършва в съответствие с Част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Разрешение за строеж се издава от Община град Добрич при представяне на техническа документация с оценено съответствие на проекта за строеж.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят посредством експертите си - правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите, възложителят по настоящата обществена поръчка - Община град Добрич, не е собственик на сградата, собствениците се представляват от упълномощени представители на сдружението на собствениците на етажна собственост.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Изпълнителят следва да проектира, изпълнява и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1.	механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

2.	безопасност при пожар;

3.	хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

4.	безопасна експлоатация;

5.	защита от шум;

6.	икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР в сградата, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;

2.	наличие на опасни частици или газове във въздуха;

3.	излъчване на опасна радиация;

4.	замърсяване или отравяне на водата или почвата;

5.	неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

6.	наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградите трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.)

Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи за сградата е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка - работници топлоизолация, работници хидроизолация, ел. работници, вик работници работници монтаж дограма, бояджии и общи работници; материали; строителни съоръжения; заготовки; изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Изпълнителят ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес

Контролът се осъществява от:

•	 Консултантът, осъществяващ строителен надзор;

•	 Инвеститорски контрол, осигурен от Възложителя,

- Представител на Сдружението на собствениците на етажна собственост.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

•	 проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

•	 измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;

•	 проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на техническия проект и обследването за енергийна ефективност;

•	 проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

•	 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

•	 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

•	 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

•	 „експлоатационни	показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1)	декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2)	 декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3)	 декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване е направена в таблицата:

| T 1 | Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност |
| --- | --- |
| А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г. |
| Код на област* | Продуктова област |  | Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата за енергийните характеристики на сградите |
| 2 | Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков | коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K) |
|  |  | топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW) |
|  |  | топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW) |
| 4 | Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/ системи | коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K) |
|  |  | топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW) |
| 14 | Дървесни плочи (панели) и елементи | коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K) |
| 17 | Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки | коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K) |
|  |  | топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW) |
| 22 | Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти | коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/m2K); |
|  |  | коефициент на топлопреминаване през покрива (W/m2K) |
|  |  | топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW) |
| 25 | Строителни лепила | коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K) |
|  |  | топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW) |
| 27 | Устройства за отопление (отоплителни тела от всякакъв тип като елементи от система) | - коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на сградата (%); |
|  |  | - коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/ или студ (%); |
| 34 | Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2); |
| Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 - продукти, потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС |
| 1 | Лампи за осветление | общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/m3) |
| 2 | Автономни климатизатори | коефициент на трансформация на генератора на топлина и/ или студ |
|  |  | топлинна мощност на системата за отопление (kW) |
|  |  | топлинна мощност на системата за охлаждане (kW) |
|  |  | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2) |
| 3 | Водогрейни котли за отопление и БГВ (вкл. изгарящи пелети и дърва) | топлинна мощност на системата за отопление (kW); |
|  |  | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2) |
| 4 | Слънчеви колектори | топлинна мощност на системата за гореща вода (kW) |
|  |  | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2) |
| 5 | Абонатни станции (комплекти) | топлинна мощност на системата за отопление (kW) |
|  |  | топлинна мощност на системата за БГВ (kW) |
|  |  | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2) |
| 6 | Водоохлаждащи агрегати и въздухоохладители | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2) |
| 7 | Термопомпи (комплекти) | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2); |
| 9 | Рекуператори на топлина | общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2) |
| Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 |
| T2 | Технически спецификации в конкретната продуктова област |
| № | Продуктова област | Продукти | Стандарти в конкретната тематична област |
| 1 | Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков | Сглобяеми готови за монтаж елементи | БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи |
|  |  |  | БДС EN 14351-ША - Врати и прозорци стандарт за продукт, технически характеристики Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/ или пропускане на дим |
|  |  |  | БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради |
| 2 | Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/ системи | Полистирени Вати Дървесни Влакна Минерални топлоизолационни плочи | БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13168 - Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия |
|  |  |  | БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011) |
|  |  |  | БДС EN ISO 14683 - Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности |
|  |  |  | ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи |
| 3 | Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки | Тухли Камък Газобетон | БДС EN 771-1 +А1 - Изисквания за блокове за зидария |
|  |  |  | БДС EN 771-1/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария Национално приложение (NA) |
|  |  |  | БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария |
|  |  |  | БДС EN 771-2/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево- силикатни блокове за зидария |
|  |  |  | БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон |
|  |  |  | БДС EN 771-4/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон |
|  |  |  | БДС EN 771-5/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък |
|  |  |  | БДС EN 771-6/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 6: Блокове за зидария от естествен камък |
|  |  |  | БДС EN 1745 - Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности |
| 4 | Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти | Стъкло и Рамки от PVC или Алуминий или дърво | БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления |
| Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради |
| № | U, W/m2K за сгради със среднообемна вътрешна температура 0i > 15 0С | Видове ограждащи конструкции и елементи |
| 1 | 0,28 | Външни стени, граничещи с външен въздух |
| 2 | 0,5 | Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С |
| 3 | 0,6 | Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята |
| 4 | 0,5 | Подова плоча над неотопляем подземен етаж |
| 5 | 0,4 | Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж |
| 6 | 0,45 | Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята |
| 7 | 0,25 | Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери |
| 8 | 0,4 | Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление |
| 9 | 0,25 | Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина 8 < 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване |
| 10 | 0,3 | Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина 8 > 0,30 m Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/ скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство |
| 11 | 2,2 | Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух |
| 12 | 3,5 | Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство |
| Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите |
| № | Uw, W/m2K | Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система |
| 1 | 1,4 | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC |
| 2 | 1,6/1,8 | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/ покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво |
| 3 | 1,7 | Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост |
| 4 | 1,75/1,9 | Окачени фасади/ окачени фасади с повишени изисквания |

Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с такива продукти

Препоръчва се техническите спецификации за строителство да се съставят за топлоизолационни комплекти стандартна или висока технология, която включва най-малко следните елементи:

- Стабилизиран фасаден експандиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,035 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

или

- Стабилизиран фасаден екструдиран полистирол, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,033 W/mK, със съответна плътностпри определени условия на изпитване.

или

- Фасадни плоскости от минерална вата - λ ≤ 0,045 W/mK, със съответна плътност при определени условия на изпитване.

или

- Топлоизолационни продукти от пенополиуретан с плътност, съответстваща на - коефициент на топлопроводност  λ ≤ 0,029 W/mKпри определени условия на изпитване.

- Минерални топлоизолационни плочи - λ ≤ 0,045 W/mK, при определени условия на изпитване.

За EPS и XPS се препоръчва да се декларират също: деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие; якост на опън перпендикулярно на повърхностите; напрежение на натиск при 10 % деформация; продължително водопоглъщане чрез дифузия; мразоустойчивост; дифузия и пренасяне на водни пари; динамичнa коравина; реакция на огън; клас на горимост – по норми за съответното предназначение в сградата.

За вати се препоръчва да се декларират също: дифузия на водни пари; стабилност на размерите при определена температура и при определена влажност на въздуха; динамична якост; свиваемост; якост на опън перпендикулярно на лицевата част; клас на горимост – А1.

Топлоизолационните  продукти от пенополиуретан следва да се съобразят с конкретното им предназначение и дебелината на покритието следва да бъде оразмерена в зависимост от коефициента на топлопроводност за съответната плътност.

- еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи, съвместима с конкретната топлоизолационна система и основния топлоизолационен продукт;

- еластична лепилно-шпакловъчна прахообразна смес за лепене и шпакловане на топлоизолационни плочи от EPS, за шпакловане на основи от цимент, сглобяеми елементи от бетон, мазилки на циментова основа, термоизолиращи мазилки, за декоративни детайли;

- армираща стъклотекстилна мрежа с алкалоустойчиво покритие за вграждане в топлоизолационната система, съвместима с предлаганата топлоизолационна система;

- импрегнатор-заздравител на дисперсна основа, предназначен за основи, които ще бъдат третирани с продукти от групата на акрилни, силикатни или силиконови продукти според конкретното предназначение;

- отлично защитно и декоративно покритие за външни и вътрешни повърхности, комбинация от акрилен и силиконов полимер, подбрани инертни материали с различен гранулометричен състав, добавки, подпомагащи по-бързото съхнене на продукта, както и оцветители с висока устойчивост към UV лъчи и лоши климатични условия, съдържащи специални антибактериални добавки срещу мухъл и лишеи. Паропропусклива и водоотблъскваща мазилка съгласно архитектурен проект на сградата.

Дебелината на топлинната изолация от съответния вид се оразмерява в работния проект на съответната сграда в част „Енергийна ефективност“ и се съобразява с техническите параметри, заложени за съответната енергоспестяваща мярка в енергийното обследване. За изчисляване на коефициента на топлопреминаване U (W/m2K) проектните стойности на коефициента на топлопроводност (λ, W/mK) се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности.“

Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по:

1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1/2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както следва:

а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са получени декларираните стойности, в съответните с продуктовите хармонизирани стандарти;

б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23°С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23°С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца;

2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване на установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;

3. таблични (стандартизирани) стойности – типични стойности, които може да се отчитат от информационно приложение № 4 от Наредба № 7 от 2004 г. ( ДВ, бр.85 от 2009 г,  бр.27 от 2015г., в сила от 15.07.2015 г.), за енергийна ефективност на сгради или от други официални източници, когато в приложението няма конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от плътността, може да се използва интерполация на стойностите.

В инвестиционните проекти на сградата могат да бъдат заложени характеристики и показатели на топлоизолационни продукти, съответно строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в енергийното обследване и в работния проект и които отговарят на всички нормативни изисквания за предлагането им на българския пазар и на предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

Препоръчва се да се поощрява използването и на нови технологии с доказани техническа и икономическа целесъобразност и екологосъобразност, с които се гарантира постигането на изчисления в енергийното обследване енергоспестяващ ефект.

Посочените по-горе видове топлоизолационни продукти и техническите им характеристики са препоръчителни и не изчерпват приложението на други подобни продукти, които също отговарят на приложимите нормативни изисквания и стандарти и имат енергоспестяващ ефект при предвидената им употреба (предназначение) в сградите.

Изчисленията, направени в част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект са задължителни за спазване от строителя при изготвяне на офертата за изпълнение на топлинна изолация на сградата. Изпълнението на архитектурно-строителните детайли, разработени в част архитектурна са също задължителни за строителя, като корекции на архитектурно – строителните детайли се извършват съгласно предвидения законов ред.

В техническата спецификация за строителство възложителят следва да посочи ясно коефициентите но топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в сградата, като тези коефициенти също се взимат от инвестиционния проект, където на по-ранен етап са съобразени и съгласувани с резултатите от обследването за енергийна ефективност.

Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.

Във фаза работен проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект; предписания за извършване на водна проба и изискванията за поддържане по време на експлоатация.

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и предвидените им функции и предназначение.

Видовете строителни продукти, които могат да се предвиждат при проектирането на хидроизолации и на хидроизолационни системи на плоски покриви на сгради и съоръжения и за които в наредбата са определени физико-механични характеристики, са съответно на база на:

- огъваеми битумни мушами;

- пластмасови и каучукови мушами;

- битумнополимерни състави;

- течни полимерни състави;

- циментнополимерни състави.

Видът на хидроизолацията и на хидроизолационната система на плоски покриви на сгради и съоръжения се избира в зависимост от:

- техническите характеристики и технологията за изпълнение на строежа;

- вида на строежа: ново строителство, основен ремонт, реконструкция, основно обновяване или преустройство;

- вида на основата, върху която ще се изпълнява хидроизолацията (бетон, циментно-пясъчен разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария и др.);

- компонентите (слоевете) на хидроизолационната система;

- вида и начина на водоотвеждането;

- използваемостта на покрива.

Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.

- В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради ( ДВ, бр.85 от 2009 г,  бр.27 от 2015г., в сила от 15.07.2015 г.), на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС  EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:

- коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;

- коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;

- коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;

- коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);

- радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;

- въздухопропускливостта на образеца;

- водонепропускливостта;

- защитата от шум.

Технически изисквания към някои доставени на строежа продукти, потребяващи енергия (осветление и уреди).

Препоръчителни технически изисквания за осветление:

С оглед да се гарантира постигането на качествено, енергийно ефективно и надеждно осветление на общите части в жилищните сгради, подлежащи на обновяване, се препоръчва да се използват светлинни източници светодиоди, като същите да отговарят на следните изисквания и да бъдат със следните показатели:

- Цветна температура: CCT≤ 5000K .

- Светлинен поток на осветителя:  Ф ≥ 1200 lm, като по този начин се осигурява хоризонтална осветеност от 75 lx .

- Светлинен добив на осветителя: χ ≥ 110 lm/W.

- Степен на защита IP54, с цел премахване замърсяването на оптичната система на осветителя с прах и инсекти.

- Монтирането на осветителя и присъединяването към електрическото захранване да се извършва без да се отваря осветителя.

- Захранващият блок да осигурява коефициент на пулсации на светлинния поток:  КП ≥ 10%.

- Гаранционен срок на осветителя:  ≥ 5 години.

Светлинен добив на източника за вграждане в осветителите – за светодиодни - не по-малко от 130 lm/W;

Енергиен клас на осветителя – препоръчва се клас A, съгл. Регламент (ЕО) 874/2012.

Среден (номинален) период на работа, по време на който известен брой осветители отказват напълно:

До 5% за период от 5 години.

Всички светлотехнически параметри на осветителя се удостоверяват с протокол от изпитвателна лаборатория.

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ АВТОРСКИ НАДЗОР

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след получаване на писмена покана от Възложителя;

б/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

При необходимост от авторски надзор на обекта, Възложителят отправя писмена покана, изпратена чрез куриер, по факс или по електронна поща до Изпълнителя, в срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден, необходимо е уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на Изпълнителя да осигури на обекта на посочената в поканата дата експерта проектант изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, Изпълнителят се задължава да оторизира и осигури друг експерт, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор, като този експерт следва да отговоря на същите условия за професионален опит и квалификация като експерта, когото заменя. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

•	Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;

•	Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

•	Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;

•	Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите

Всеки участник в настоящата обществена поръчка, следва да приложи към Техническото си предложение следните приложения към него:

Предложение за изпълнение на строителните/проектните дейности (Приложение 1) което следва да разглежда последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на действащото законодателство в областта на  строителството, както и обхвата и съдържанието на Техническата спецификация, Техническите паспорти и Докладите за енергийна ефективност. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на обекта:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението:

- Предложение относно основните проектански дейности, необходими за изпълнението на  поръчката, както и методика за  изпълнение и последователност на предвидените проектни дейности - Следва да се обхванат всички предвидени части на проекта в тяхната им последователност в съответствие с Техническата спецификация , техническия паспорт и доклада за ЕЕ.

- Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения и съдържа минимум следните елементи:

Идейна концепция се разработва за изясняване постигането на целите и задачите на инвестиционното предложение. Идейната концепция следва да съдържа идейно решение на фасадите, което има за цел да предложи цветовото решение,  предложение за оформяне на терасите и характерни архитектурни елементи на сградата.  Към техническото предложение се прилага текстова част- обяснителна записка за доказване съответствието на предложението с целите и задачите на проекта.

По желание на участника могат да се представят и допълнителни материали поясняващи предложението. (аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др)

- Предложение относно основните видове СМР, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

- Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническата спецификация , техническия паспорт и доклада за ЕЕ.

- Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация), обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съответните основни работи/процеси.

- Предложение относно план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на основните материали, необходими за извършване на СМР. Предвид разнообразието на материалите, които предстои да се вложат, всеки участник е необходимо да представи своето предложение, демонстриращо способността за доставяне в съответния срок значителните като количество и многообразие материали, необходими за извършване на СМР.

Организация и професионална компетентност, на който е възложено изпълнението на поръчката (проектиране и строителство) (Приложение 2)

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи   персонала за проектиране и строителство и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия, както и професионалната им компетентност.

Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:

- Възложител, Изпълнител (Проектант и Строител), и Консултант;

- персонала на обекта и централния офис;

- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.

Следва да се разпишат организация и  мобилизация на използваните от участника човешки ресурс, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (проектиране и строителство) и съответните основни работи/процеси.

Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството (Приложение 3)

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя

За яснота на настоящите указания в частта относно предложението за мерки, целящи осигуряване на изискуемото качество при изпълнение на строителството (СМР), се прави следното уточнение - в тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка.

Предмет на подпоказателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи,   както и качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики.

Мерките за гарантиране за качествено изпълнени строителни и монтажни работи следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както  и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционните проекти, действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Изисквания спрямо съдържанието на отделните мерки (независимо базови или потенциално допълнително предложени)

Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А).

Мерките за осигуряване на качеството на материалите при изпълнение на възлаганите СМР: Описание на основните видове топлоизолационни  материали  и тяхната спецификация.

Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора (приложение 4)

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя

Трябва да се отчете териториалния обхват на предмета на поръчката, включващ жилищна сграда с много обитатели, имащи непосредствен излаз на улиците, обхванати от поръчката. Допълнително трябва да се вземе предвид, че сградата, предмет на поръчката, е единствено жилище за техните обитатели, както и наличието на възрастни или трудно подвижни хора и малки деца. Всичко горепосочено доказва значителния социално-икономически негативен ефект с временен характер, който ще предизвика изпълнението на строителните работи в рамките на поръчката.

Предвид горното, както и в по-общ план обстоятелството, че строителните работи ще се изпълняват в жилищна сграда, участниците е необходимо да изведат предложение за мерки и характеристики, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Мерките следва едновременно да отговарят на изискванията (т.е. да съдържат двата компонента), посочени по-долу:

А). Да бъдат конкретно насочени към обхвата на настоящата поръчка, вкл. да анализират социалния ефект и характеристика, към който/която са насочени;

Б). Да се предложат конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

За яснота на горното по-долу са посочени мерки за намаляване на негативното социално въздействие в резултат от изпълнението предмета на поръчката. Същите следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя.

Участниците е необходимо да изведат допълнителни такива, които да надградят посочените изисквания като крайният резултат е именно редуциране на неблагоприятните въздействия върху социалната среда.

Базовите мерки са:

- Организиране на работния процес при спазване на правилна технологична последователност, вкл. времетраене;

- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

За да се присъди съответният брой точки за конкретната мярка, то е необходимо да са налични и двата компонента, посочени по-горе, вкл. те да отразяват посочените спрямо тях изисквания.

Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора (Приложение 5)

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя

Различни части на документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка съдържат конкретни изисквания спрямо третиране на отпадъците, които ще се генерират във връзка с изпълнението на работите, предмет на поръчката. Основен подход, прилаган при извеждане на мерките за управление на тези отпадъци, предвидени в документацията, е предотвратяването или ограничаването им, вкл. повторната им употреба в приложимите случаи, което е в съответствие с приложимото действащо законодателство. Изведените в документацията мерки се считат за базови изисквания на Възложителя. Основен предмет на настоящия подпоказател е посочване на допълнителни мерки извън базовите, които да надградят базовите изисквания, включително да се постигне максимизиране на ефекта спрямо околната среда чрез прилагане на надграждащи спрямо предвидените мерки като крайният резултат е оползотворяване в значителна степен на генерирани вследствие изпълнението на СМР отпадъци. Участниците не са задължени да предлагат надграждащи спрямо базовите изисквания показатели (параметри) на предвидените мерки. В този случай се счита, че офертата съответства на базовите изисквания, респ. не се присъждат точки за настоящия подпоказател.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи следното (компоненти на предложението в рамките на подпоказателя):

А). Анализ на основните строителни отпадъци.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от анализираните отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък , следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат оползотворени. За надграждане над базовите изисквания и постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят употребата им като материал за негоден, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци е нецелесъобразно да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Подробен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с предложението за изпълнение на строителството предложено от участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР.

Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде не по – дълъг от 180  календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Забележка : Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде по кратък от 90 календарни дни.

Срокът за изготвяне на работен проект не следва да бъде по–дълъг от 30 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

Забележка : Срокът за изготвяне на работен проект не може да бъде по кратък от 15 календарни дни.

Сроковете за изпълнение поръчката се посочват от участника в Техническата оферта и в Линеен график на строителството, част от нея.

Да  декларира, съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015, изм. С ПМС 114 от 8.05.2015 на МРРБ, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката, както и че към момента на изпълнение на поръчката няма да бъде ангажиран в други дейности по националната програма на територията на Община град Добрич.

Изготвил: /п/